Pravidla podpory pro opravy stávajících chodníků - akce „Z“ – zapoj se

- Úvod

Město Hulín jako vlastník všech místních komunikací vyhlašuje pro rok 2013 akci „Z“ – zapoj se jako pilotní projekt k zlepšování kvality infrastruktury ve městě s aktivním zapojením občanů. Hlavním cílem je

- zapojení vlastníků přilehlých nemovitostí ke zlepšení stavu stávajících chodníků a vjezdů.

- snížení ceny za opravy chodníků

Prioritně budou podpořeny opravy ve starší zástavbě města Hulína a v místních částech Záhlinice, Chrášťany. Z projektu jsou vyloučeny chodníky na sídlištích a kolem hlavních komunikací (silnice I/55 a II/432).

- Vymezení pojmu chodník

Chodníkem (vjezdem) je část pozemní komunikace nebo samostatná pozemní komunikace, která slouží k přesunu po délce komunikace. Chodníkem jsou zpravidla vybaveny místní komunikace, případně průjezdní úseky silnic, v zastavěných částech obcí, a to buď po jedné, nebo obou stranách.

Povrch chodníku je nejčastěji tvořen litým asfaltem, klasickou betonovou dlažbou nebo dlažebními kostkami.

Chodník bývá oproti vozovce zvýšen a od vozovky je chodník oddělen obrubníkem ve výškové úrovni chodníku. Na vnější straně komunikace chodník obvykle přiléhá k budovám, plotům, zdem nebo zeleni. Od zeleně (trávníku) bývá rovněž oddělen obrubníkem, jeho provedení bývá různé.

Stávající chodníky ve městě mají tři základní typy konstrukce. Prvním typem jsou chodníky z plošné betonové dlažby 300/300 mm, hladké nebo vzorované. Tyto chodníky mají spodní konstrukci převážně z těženého kameniva a jsou ohraničeny záhonovými betonovými obrubníky různých šířek. Druhým typem jsou chodníky z litého asfaltu, kladené na podkladní desku z prostého betonu, jejich ohraničení je shodné s dlážděnou konstrukcí.

Vjezdy jsou tvořeny převážně ze stejných konstrukčních vrstev jako chodníky.

3.  Základní podmínky pro opravu chodníků v rámci projektu

3.1 Trasování chodníků a vjezdů

Trasování chodníků a vjezdů bude převážně dáno jejich stávajícím směrovým a výškovým řešením, které může být měněno pouze ve výjimečných případech se souhlasem investora. Tam, kde bude důležité chodník mechanicky udržovat, musí být min. šířka 1,5 m. Max. šířka vjezdu bude 3,0 m a délka max. 10,0 m.

3.2 Konstrukční podmínky

Z hlediska splnění požadavku na snadnost realizace, zajištění rozebiratelnosti, výsledný komfort konstrukce a dodržení únosnosti bude ve všech případech využita konstrukce dlážděná ze zámkové dlažby ve čtvercových nebo obdélníkových formátech 100/200 a 200/200 mm o tloušťce 60 mm. V místě vstupů nebo vjezdů do domů bude barva písková (cihlová).

Dlažba bude kladena do lože z drobného drceného kameniva na zhutněnou podkladní vrstvu.

Skladba základní konstrukce:

zámková dlažba 200/200, 100/200 		tl. 60 mm

lože kameniva frakce 4-8			tl. 40 mm

štěrkodrť 16-32				tl. 100 mm (pokud bude nutná)

Vrstvu štěrkodrti je možné nahradit vrstvou z recyklovaného kameniva odpovídající kvality.

Veškeré odchylky od uvedené skladby konstrukce musí být schváleny investorem.

4. Realizace

4.1 Investor a dohled investora

Investorem všech realizovaných oprav v rámci projektu je město Hulín.

Dohled investora bude zajištěn pracovníky OSM nebo ORMŽP městského úřadu. Jeho úkolem bude:

- administrovat a posuzovat žádosti podle stanovených kritérií a pravidel,

- organizačně zajišťovat a koordinovat realizaci jednotlivých staveb,

- zajišťovat a koordinovat odvoz vybouraného a dovoz nového stavebního materiálu,

- určovat směrové a výškové vedení chodníku,

- dohlížet na kompletní realizaci díla,

- převzít hotové dílo.

4.2 Žadatel – účastník projektu

Žadatelem - účastníkem projektu může být jakákoliv fyzická či právnická osoba vlastnící nemovitost ve městě Hulíně.

Pro zabezpečení účelnosti a hospodárnosti vynaložených prostředků a pro zajištění návaznosti na ostatní části souvisejících stávajících chodníků případně jiných místních komunikací mohou žádost podávat pouze vlastníci nemovitostí přímo přilehlých ke stávajícím chodníkům a to v počtu nejméně dvou vedle sebe navazujících nemovitostí nebo v délce nejméně 15 m stávajícího chodníku.

4.3 Postup realizace projektu:

- Žadatelé – účastníci projektu podají žádost na vzorovém formuláři (viz příloha),

- investor prostřednictvím pověřených pracovníků posoudí na základě místního šetření jednotlivé žádosti,

- investor prostřednictvím pověřených pracovníků provede směrové a výškové určení chodníku, určí technologický postup, vyspecifikuje objemy materiálů, jeho odvozy a dovozy a dohodne termín realizace opravy,

- bude vyhotovena písemná Dohoda o provedení opravy chodníku, která bude obsahovat údaje dohodnuté podle bodu 3),

- investor prostřednictvím pověřených pracovníků a ve spolupráci s firmou KOMBYT SERVIS Hulín, s.r.o. zajistí dodávky materiálů podle Dohody o provedení opravy chodníku,

- po ukončení opravy vyzvou žadatelé investora převzetí díla.

ŽÁDOST  O  SCHVÁLENÍ  OPRAVY  CHODNÍKU  VČETNĚ  ZAJIŠTĚNÍ  MATERIÁLU

Žadatel: …..........................................................,

bytem: …................................................ 				podpis ……………………………..

Žadatel: …..........................................................,

bytem: …................................................ 				podpis ……………………………..

Žadatel: …..........................................................,

bytem: …................................................ 				podpis ……………………………..

Místo opravovaného chodníku

Ulice: …......................................,  parcelní číslo: …..................................

Délka chodníku (m): …..............................

šířka chodníku (m): …................................

Popis stávajícího chodníku (provedení, stav): ….................................................................................

.............................................................................................................................................................

Předpokládaný požadavek na materiál:

zámková dlažba 200/200 přírodní tl. 60 mm  		………………………………….. m2

zámková dlažba 100/200 přírodní tl. 60 mm			………………………………….. m2

zámková dlažba barevná 200/200, 100/200 tl. 60 mm  	………………………………….. m2

(pro odlišení vchodů a vjezdů)

kamenivo frakce 4-8	tl. 40 mm				………………………………….. m3

(pro odlišení vchodů a vjezdů)

štěrkodrť 16-32 tl. 100 mm (pokud bude nutná) 		………………………………….. m3

obrubník 							…………………………………..bm

Požadavek na odvoz materiálu z původní konstrukce chodníku:             ano		ne

Termín realizace: …....................................................................................................................

Telefon: …............................ , u více žadatelů postačí tel. na kontaktní osobu.